## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς – Φύλλο Συμμόρφωσης

Ημερομηνία: …………

Στοιχεία Προσφέροντος

Επωνυμία: …………

Διεύθυνση: …………

Τηλέφωνο: …………

Fax: …………

E-mail: …………

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής ………..

Διακήρυξη αριθ. ……/2021

Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει.

Στο πεδίο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα είδη για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Στο πεδίο «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» σημειώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή αν η περιγραφή του προϊόντος είναι υποχρεωτική οπότε και σημαίνεται με την ένδειξη "ΝΑΙ".

Στο πεδίο «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο είδος περιλαμβάνεται ή όχι στην Προσφορά.

Στο πεδίο «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» θα αναφέρονται κατ΄ ελάχιστο η χώρα προέλευσης – κατασκευής, ο κατασκευαστικός – προμηθευτικός οίκος και ο τύπος ή μοντέλο που προσφέρεται ή αριθμός σχετικού καταλόγου, με τρόπο ώστε το κάθε προσφερόμενο είδος να είναι μονοσήμαντο και να μην υπάρχει αμφιβολία ως προς την ταυτότητα αυτού. Επομένως η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό κάθε προσφερόμενου είδους (τεχνικά φυλλάδια με αναφορά στα χαρακτηριστικά που τίθενται ως απαιτήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές, αποδείξεις σήμανσης CE, λοιπές πιστοποιήσεις όπου υπάρχουν κλπ), καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του Υποψήφιου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη.

ΤΜΗΜΑ 20 – ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΟΝΤΙΤΟΡ (ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ)

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΟΝΤΙΤΟΡ (ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ) |  |  |  |
| 1 | Ο Κεντρικός Σταθμός να έχει δυνατότητα πλήρους παρακολούθησης τουλάχιστον τριάντα δύο (32) ασθενών σε μία οθόνη και με δυνατότητα επέκτασης σε εξήντα τέσσερις (64) ασθενείς σε 2η οθόνη. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να έχει δυνατότητα επικοινωνίας με μόνιτορ και τηλεμετρίες μέσω ασύρματου δικτύου το οποίο θα εγκατασταθεί από τον προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να μπορεί ο χρήστης να εισάγει τα στοιχεία ασθενή. Επίσης, να μπορεί να ανατρέξει σε λίστα με όλους τους ασθενείς που έχουν παρακολουθηθεί. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Στην οθόνη να μπορούν να απεικονιστούν τουλάχιστον δύο (2) κυματομορφές και ψηφιακές ενδείξεις για κάθε παρακολουθούμενο μόνιτορ ή τηλεμετρία ταυτόχρονα. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να μπορεί να διαχωριστεί η οθόνη σε δύο (2) τμήματα στα οποία να απεικονίζονται οι τρέχουσες κυματομορφές και ψηφιακές ενδείξεις των παραμέτρων στο ένα τμήμα και στο άλλο οι υπόλοιπες πληροφορίες. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Να μπορεί ο χρήστης να παγώσει τις κυματομορφές σε ένα από τα μόνιτορ και να ανατρέξει πίσω στο χρόνο για τουλάχιστον 3 λεπτά. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να διαθέτει κομβία άμεσης προσπέλασης σε διάφορες λειτουργίες όπως επισκόπηση δεδομένων και συμβαμάτων, παύση συναγερμών, εισαγωγή ασθενή, ρυθμίσεις συστήματος, ρύθμιση έντασης ήχου. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να αποθηκεύει trends τουλάχιστον δέκα ημερών (240 ωρών) για κάθε παρακολουθούμενο μόνιτορ όπως επίσης των αντίστοιχων κυματομορφών. Επιπλέον, να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 700 συναγερμών. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να μπορούν να εξαχθούν οι αναφορές και σε μορφή PDF. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Να έχει δυνατότητα το ιατρικό προσωπικό να έχει πρόσβαση στον κεντρικό σταθμό και μέσω άλλο Η/Υ και μέσω κοινού webbrowser | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Να προσφερθεί προς επιλογή UPS για να διασφαλιστεί η συνεχόμενη παρακολούθηση των μόνιτορ σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Να προσφερθεί Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας με μία έγχρωμη οθόνη 21’’ τουλάχιστον, laser εκτυπωτή και ηχεία. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Να έχει δυνατότητα επικοινωνίας, μέσω Wi – Fi σύνδεσης με τους πομπούς τηλεμετρίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Ο Κεντρικός Σταθμός να διαθέτει δυνατότητα διασύνδεσης μέσω πρωτοκόλλου HL7 με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Νοσοκομείου. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Ο Κεντρικός Σταθμός να είναι συμβατός με τα μόνιτορ της ΜΑΦ | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), ISO 27001 (Ασφαλή Διαχείριση Πληροφοριών και δεδομένων – Datasecurity) να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.Δ. 117/2004. | ΝΑΙ |  |  |

Ημερομηνία: ………..

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος