## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς – Φύλλο Συμμόρφωσης

Ημερομηνία: …………

Στοιχεία Προσφέροντος

Επωνυμία: …………

Διεύθυνση: …………

Τηλέφωνο: …………

Fax: …………

E-mail: …………

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής ………..

Διακήρυξη αριθ. ……/2021

Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει.

Στο πεδίο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα είδη για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Στο πεδίο «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» σημειώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή αν η περιγραφή του προϊόντος είναι υποχρεωτική οπότε και σημαίνεται με την ένδειξη "ΝΑΙ".

Στο πεδίο «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο είδος περιλαμβάνεται ή όχι στην Προσφορά.

Στο πεδίο «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» θα αναφέρονται κατ΄ ελάχιστο η χώρα προέλευσης – κατασκευής, ο κατασκευαστικός – προμηθευτικός οίκος και ο τύπος ή μοντέλο που προσφέρεται ή αριθμός σχετικού καταλόγου, με τρόπο ώστε το κάθε προσφερόμενο είδος να είναι μονοσήμαντο και να μην υπάρχει αμφιβολία ως προς την ταυτότητα αυτού. Επομένως η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό κάθε προσφερόμενου είδους (τεχνικά φυλλάδια με αναφορά στα χαρακτηριστικά που τίθενται ως απαιτήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές, αποδείξεις σήμανσης CE, λοιπές πιστοποιήσεις όπου υπάρχουν κλπ), καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του Υποψήφιου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη.

ΤΜΗΜΑ 6 - ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΕΞΑΚΑΝΑΛΟΣ

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΕΞΑΚΑΝΑΛΟΣ |  |  |  |
| 1 | Έγχρωμη οθόνη TFT 7΄΄, με ανάλυση 800*480. Άμεση έναρξη εκτύπωσης μέσω αποκλειστικού πλήκτρου χειροκίνητης λειτουργίας, που διευκολύνει τον χειρισμό, με πλήκτρα αφής και συντομεύσεις που διευκολύνουν τον χειρισμό όπου να απεικονίζονται : Έως και 12 απαγωγές ταυτόχρονα. Ώρα και όνομα ασθενούς. Ένδειξη μπαταρίας με δυνατότητα ενημέρωσης του χρήστη σε περίπτωση χαμηλής στάθμης της. Καρδιορυθμός Ταχύτητα καρδιογραφήματος με δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφορετικών ταχυτήτων. Ευαισθησία καρδιογραφήματος με δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφορετικών ευαισθησιών. Διάφορα μηνύματα συστήματος η και οδηγίες. Φίλτρο Τυχόν αποκόλλησης η μη καλής επαφής των ηλεκτροδίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Θερμικός εκτυπωτής υψηλής ανάλυσης με θερμική σειρά ( 8 σημεία/mm), για εκτύπωση 12 απαγωγών ταυτόχρονα. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Η συσκευή να μπορεί να καταγράψει ευκρινώς και με ακρίβεια σε πραγματικό χρόνο κυματομορφή ΗΚΓ 6 και 12 καναλιών και να παρέχει συνεχώς παρατηρήσεις. Στις παρατηρήσεις περιλαμβάνονται: σύμβολο απαγωγής, ευαισθησία, ταχύτητα χαρτιού, κατάσταση φίλτρου κλπ | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Πλήρως ψηφιακό φίλτρο για παρεμπόδιση της διακύμανσης γραμμής βάσης και των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών και παρεμβολών απο το συνεχές ρεύμα (AC) | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Αυτόματη ρύθμιση γραμμής βάσης, βελτιστοποίηση ρυθμίσεων εκτύπωσης και επιλογή απαγωγών καρδιακού ρυθμού | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Η τροφοδοσία να μπορεί να γίνει και με εναλλασσόμενο ρεύμα και με συνεχές μέσω της μπαταρίας του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να περιλαμβάνει και ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου με αυτονομία τουλάχιστο 3 ωρών. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Αποθήκευση τουλάχιστον 200 καταγραφών δεδομένων ασθενούς | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να έχει επεξεργαστή ψηφιακού σήματος για παρεμπόδιση της διακύμανσης γραμμής βάσης παρεμβολών και συναφών προβλημάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Λειτουργία τακτικής αυτόματης μέτρησης παραμέτρων της κυματομορφης ΗΚΓ, αυτόματης ανάλυσης και αυτόματης διάγνωσης | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Διαχείριση ασθενούς, όνομα, ηλικία και ταυτότητα | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Λεπτομερής αναφορά ανάλυσης | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Θύρες USB και LAN | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Ενσωματωμένη μνήμη ή κάρτα μνήμης miniSD. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Να διαθέτει πιστοποιημένο αλγόριθμο για αυτόματη διάγνωση του ΗΚΓφήματος, και εξαγωγή μετρήσεων HR, PR, QT, QTc, P, QRS, T. Να καταθετούν στοιχεία για την τεκμηρίωση της αξιοπιστίας και της ακρίβειας του αλγορίθμου για την μέτρηση των διαστημάτων QT και ST. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Απαγωγή: Τυπική διαμόρφωση 12 απαγωγών | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Ρεύμα διαρροής ασθενούς:<10uA | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Αντίσταση εισόδου:>=10ΜΩ και λόγος απόρριψης κοινού σήματος CMRR>130dB. | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης της ποιότητας για τις απαιτήσεις των προϊόντων 93/42/EEC, εργοστασιακά πιστοποιητικά ISO 13485 ή/και ISO:9001, καθώς και η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 και ISO 13485/16 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένη σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004. | ΝΑΙ |  |  |

Ημερομηνία: ………..

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος