Πίνακας Φύλλου Συμμόρφωσης

Ο πίνακας συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο. Προσφορές που αποκλίνουν από απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή της ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων της.

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Γενικά |  |  |  |
| Το σύστημα αξονικής τομογραφίας να είναι το πλέον σύγχρονο μοντέλο του κάθε κατασκευαστή και να αναφερθεί το έτος πρώτης κυκλοφορίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Ανιχνευτής |  |  |  |
| 1.1 Εξεταστικό πεδίο (βασικό),cm | ≥ 50 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 Συνολικό πλάτος ανιχνευτή, άξονας z, mm | ≥ 19 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3Εύρος πάχους τομής, mm | 0,7 – 5 περίπου | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 Ελάχιστο πάχος τομής, mm | ≤0,625 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5Χρόνος περιστροφής sec, 360° | ≥ 3 χρόνους | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6Ελάχιστος χρόνος περιστροφής ,sec360° | ≤0,8 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7Αριθμός ανεξάρτητων σειρών ανιχνευτών | ≥ 32 | ΝΑΙ |  |  |
| 2. Απόδοση |  |  |  |
| 2.1 Διακριτική ικανότητα υψηλής αντίθεσης | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 Ισοτροπική Διακριτική Ικανότητα,mm | ≤ 0,5 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 Μεγίστη χωρική διακριτική ικανότητα(ΜΤF) στο 0%, lp/cm | ≥ 15 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4Μεγίστη χωρική διακριτική ικανότητα(ΜΤF) στο 10%, lp/cm | ≥10 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 Μεγίστη χωρική διακριτική ικανότητα(ΜΤF) στο 50%, lp/cm | ≥5 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 Profile ευαισθησίας δέσμης | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7 FWHM για το ελάχιστο πλάτος τομής | Να δοθούν τιμές | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8 Διακριτική ικανότητα χαμηλής αντίθεσης ,mm σε % για δόση | ≤4 mm στα 0.3%(3HU) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9 Θόρυβος,% | Να αναφερθούν οι συνθήκες μέτρησης και η χορηγούμενη δόση | ΝΑΙ |  |  |
| 2.10 Αλγόριθμοι ανασύνθεσης | Να δοθούν οι αλγόριθμοι μείωσης θορύβου | ΝΑΙ |  |  |
| 3. Gantry |  |  |  |
| 3.1 Κλίση, deg | Να δοθούν στοιχεία | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 Διαστάσεις, cm | Να δοθούν στοιχεία | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 Βάρος, Kg | Να δοθούν στοιχεία | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 Διάμετρος, cm | ≥ 70 | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5 Σύστημα επικέντρωσης | laser | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6 Χειρισμός κινήσεων | Να διαθέτει αμφίπλευρα χειριστήρια ή άλλη σύγχρονη τεχνολογία | ΝΑΙ |  |  |
| 4. Ακτινολογική Λυχνία |  |  |  |
| 4.1 Θερμοχωρητικότητα ανόδου, MHU (πραγματική χωρίς την υποστήριξη λογισμικού ή άλλης τεχνολογίας) | ≥ 3,5 | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 Θερμοαπαγωγή ανόδου, kHU/min, (πραγματική χωρίς την υποστήριξη λογισμικού ή άλλης τεχνολογίας). | 400 περίπου | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3 Εστιακό μέγεθος,mm | Να αναφερθεί | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4 Μέγιστο mA για το μικρότερο εστιακό μέγεθος | ≥200 | ΝΑΙ |  |  |
| 4.5 Μέγιστος χρόνος συνεχούς έκθεσης στα 120 ΚV& 200 mA, sec | ≥80 | ΝΑΙ |  |  |
| 5. Γεννήτρια Ακτίνων Χ |  |  |  |
| 5.1 Απόδοση γεννήτριας, kW, (πραγματική χωρίς την υποστήριξη λογισμικού ή άλλης τεχνολογίας) | ≥40 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2 Εύρος τιμών υψηλής τάσης, kV | 70-130 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3 Μέγιστο ρεύμα λυχνίας, mA | ≥300 | ΝΑΙ |  |  |
| 6. Εξεταστική Τράπεζα |  |  |  |
| 6.1 Κίνηση καθ' ύψος, cm | 58 – 80 περίπου | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2 Κίνηση κατά μήκος cm | ≥150 | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3 Διάστημα σάρωσης | Να αναφερθεί το μέγιστο μήκος σάρωσης και οι συνθήκες με τις οποίες επιτυγχάνεται | ΝΑΙ |  |  |
| 6.4 Μέγιστο επιτρεπτό φορτίο χωρίς Περιορισμούς κίνησης, kg(ακρίβεια κίνησης, mm) | ≥200 | ΝΑΙ |  |  |
| 6.5 Χειρισμός κινήσεων | Gantry & operator console | ΝΑΙ |  |  |
| 6.6 Εξαρτήματα τοποθέτησης, ακινητοποίησης, στήριξης ασθενή *Στηρίγματα κεφαλής για σάρωση σε ύπτια &πρηνή θέση *Ακτινοπερατό εξάρτημα προέκτασης της εξ. τράπεζας, κ.ά | Να προσφερθούν στην βασική σύνθεση | ΝΑΙ |  |  |
| 7. Δόση Ακτινοβόλησης |  |  |  |
| 7.1 Τεχνική διαμόρφωσης δόσης | Να διαθέτει στη βασική σύνθεση | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2 Επαναληπτικό Αλγόριθμο ανασύνθεσης για μείωση της δόσης σε επίπεδο raw data. Να αναφερθεί το ποσοστό μείωσης της δόσης. | Να διαθέτει στη βασική σύνθεση. Να δοθούν στοιχεία. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3 Έλεγχος δόσης για παιδιατρικές εφαρμογές | Να διαθέτει στη βασική σύνθεση | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4 Δείκτες δοσιμετρίας CTDI για το σώμα και το κεφάλι | ΝΑΙ, να αναφερθούν | ΝΑΙ |  |  |
| 8. Τεχνικές Λήψης Εικόνων |  |  |  |
| 8.1 Στατική ψηφιακή ακτινογραφία topogram-scout | Να διαθέτει στη βασική σύνθεση | ΝΑΙ |  |  |
| 8.2 Helical/spiral ελικοειδή | Να διαθέτει στη βασική σύνθεση | ΝΑΙ |  |  |
| 8.3 Χρόνος συνεχούς ελικοειδούς σάρωσης, sec | ≥80 | ΝΑΙ |  |  |
| 8.4 Αριθμός ταυτόχρονων τομών σε ελικοειδή σάρωση | ≥32 | ΝΑΙ |  |  |
| 8.5 Axial- απλή συμβατική λήψη | Να διαθέτει στη βασική σύνθεση | ΝΑΙ |  |  |
| 8.6 Αριθμός ταυτόχρονων τομών σε axial σάρωση | ≥32 | ΝΑΙ |  |  |
| 9. Ανασύνθεση εικόνας |  |  |  |
| 9.1 Κεντρική μονάδα επεξεργασίας | Να δοθούν στοιχεία και να συνοδεύεται από UPS | ΝΑΙ |  |  |
| 9.2 Εξεταστικό πεδίο, cm | 20-50 | ΝΑΙ |  |  |
| 9.3 Αριθμός ταυτόχρονων τομών | ≥64 | ΝΑΙ |  |  |
| 9.4 Μήτρες ανασύνθεσης εικόνας | 512 x 512 τουλάχιστο | ΝΑΙ |  |  |
| 9.5 Μέγιστος ρυθμός ανασύνθεσης εικόνας (512X512), εικόνες /sec | ≥8 | ΝΑΙ |  |  |
| 9.6 Μερική ανασύνθεση εικόνας σε πραγματικό χρόνο | Να δοθούν στοιχεία | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7 Λογισμικό επεξεργασίας και διαχείρισης ψηφιακής εικόνας | Να δοθούν στοιχεία | ΝΑΙ |  |  |
| 9.8 On line χωρητικότητα κονσόλας | 200.000 εικόνες | ΝΑΙ |  |  |
| 9.9 Μέσο αποθήκευσης | CD/DVD | ΝΑΙ |  |  |
| 10. Κλινικά Πακέτα – Επεξεργασία Εικόνων |  |  |  |
| 10.1 Η κεντρική μονάδα να διαθέτει μια κονσόλα για τον χειρισμό – σάρωση καθώς και επεξεργασία και διαχείριση των εξετάσεων . | Να δοθούν στοιχεία | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2 Σύστημα ανίχνευσης και παρακολούθησης του σκιαγραφικού από τον εγχυτή στην κεντρική κονσόλα | Να δοθούν στοιχεία | ΝΑΙ |  |  |
| 10.3 Λήψης | Να δοθούν στοιχεία | ΝΑΙ |  |  |
| 10.4 Διόρθωσης ψευδενδείξεων (artifacts), Ειδικό πρόγραμμα μείωσης artifacts μεταλλικών προθεμάτων | Να δοθούν στοιχεία | ΝΑΙ |  |  |
| 10.5 Μείωσης θορύβου εικόνων | Να δοθούν στοιχεία | ΝΑΙ |  |  |
| 10.6 Real time πολυεπίπεδης ανασύνθεσης εικόνων (MPR) | Να δοθούν στοιχεία | ΝΑΙ |  |  |
| 10.7 Τρισδιάστατης απεικόνισης | Να δοθούν στοιχεία | ΝΑΙ |  |  |
| 10.8 Αγγειογραφίας MIP και mIP με αυτόματη αφαίρεση οστικών δομών | Να δοθούν στοιχεία | ΝΑΙ |  |  |
| 10.9 Μετρήσεων όγκου διαφόρων οργάνων | Να δοθούν στοιχεία | ΝΑΙ |  |  |
| 10.10 Εικονικής ενδοσκόπησης | Να δοθούν στοιχεία | ΝΑΙ |  |  |
| Ομοίωμα ελέγχου |  |  |  |
| Να συνοδεύεται από ομοίωμα ποιοτικού ελέγχου για όλες τις παραμέτρους που απαιτούνται από τη νομοθεσία και εγκυκλίους (MTF, πάχος τομής, Διακριτική ικανότητα, θόρυβος εικόνας, χωρική ομοιογένεια, CT numbers) | Ναι | ΝΑΙ |  |  |
| 11. Διασυνδεσιμότητα Συστήματος |  |  |  |
| 11.1 Σύστημα επικοινωνίας DICOM, Full υπηρεσίες | Πλήρες DICOM 3.0 χωρίς κόστος ενεργοποίησης για εξαγωγή δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 12. Παρελκόμενος Εξοπλισμός |  |  |  |
| 12.1 Εγχυτής | Ναι, να δοθούν στοιχεία | ΝΑΙ |  |  |
| 12.1.1 Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, τροχήλατος, κατάλληλος για την έγχυση σκιαγραφικού και ορού σε όλες τις εξετάσεις αξονικής τομογραφίας σε αξονικό τομογράφο τουλάχιστον 16 τομών και άνω. | Ναι, να δοθούν στοιχεία | ΝΑΙ |  |  |
| 12.1.2 Να διαθέτει ανεξάρτητες κεφαλές οι οποίες να δέχονται φιάλες ή σύριγγες σκιαγραφικού υλικού και φυσιολογικού ορού | Ναι, να δοθούν στοιχεία | ΝΑΙ |  |  |
| 12.1.3 Να διαθέτει επιπλέον οθόνη για τον έλεγχο και τον προγραμματισμό των εγχύσεων από την αίθουσα ελέγχου καθώς και από την εξεταστική αίθουσα. | Ναι, να δοθούν στοιχεία | ΝΑΙ |  |  |
| 12.1.4 Να δέχεται αναλώσιμο κιτ συριγγών ατομικών ή πολλαπλών χρήσεων και να μπορεί να δέχεται πιστοποιημένα συμβατά αναλώσιμα διαφόρων κατασκευαστών. | Ναι, να δοθούν στοιχεία | ΝΑΙ |  |  |
| 12.1.5 Να υποστηρίζει ρυθμό ροής 1-10 ml/sec με μέγιστο όριο πίεσης τα 300 psi. | Ναι, να δοθούν στοιχεία | ΝΑΙ |  |  |
| 12.1.6 Να διαθέτει ενεργό θερμαντικό σύστημα της σύριγγας του σκιαγραφικού μέσου στους 35 C περίπου. | Ναι, να δοθούν στοιχεία | ΝΑΙ |  |  |
| 12.1.7 Να διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. | Ναι, να δοθούν στοιχεία | ΝΑΙ |  |  |
| 12.1.8 Επιπλέον χαρακτηριστικά θα αξιολογηθούν θετικά. | Ναι, να δοθούν στοιχεία | ΝΑΙ |  |  |
| 12.2 Σύστημα Καταγραφής εξετάσεων Να περιλαμβάνεται ένα αυτοματοποιημένο σύστημα εγγραφής CD/DVD ιατρικών απεικονιστικών εξετάσεων. | Ναι, Να περιγραφεί | ΝΑΙ |  |  |
| 12.3 Σύστημα Διαχείρισης Εικόνων από απόσταση |  | ΝΑΙ |  |  |
| 12.3.1 Θα προσφερθεί και ένας επιπλέον Η/Υ κατάλληλος για χρήση ως client με οθόνη υψηλής ευκρίνειας MEDICAL GRADE WIDE τουλάχιστον 24’’ ή δυο οθόνες MEDICAL GRADE WIDE τουλάχιστον 19’’. Να διαθέτει CD/DVD για εγγραφή εξετάσεων. | Ναι, Να περιγραφεί | ΝΑΙ |  |  |
| 12.3.2 Να διατεθεί ανεξάρτητος κεντρικός Server με συστοιχία σκληρών δίσκων, συνολικής χωρητικότητας 1TB σε διάταξη RAID 5, όπου θα εγκατασταθεί το απαραίτητο λογισμικό και θα αποθηκεύονται οι εικόνες του αξονικού. | Ναι, Να περιγραφεί | ΝΑΙ |  |  |
| 12.3.3 Να διαθέτει λογισμικό για εγκατάσταση σε υπολογιστή κάθε χρήστη και μέσω επικοινωνίας με την βάση δεδομένων του server. | Ναι, Να περιγραφεί | ΝΑΙ |  |  |
| 12.3.4 Να μπορούν να συνδεθούν τουλάχιστον 3 χρήστες με αντίστοιχες άδειες χρήσης (licenses) αλλά και να κάνουν χρήση όλων των διαθεσίμων προγραμμάτων επεξεργασίας. Η διαδικασία να γίνεται μέσω δικτύου ή ADSL γραμμής μέσω προστατευμένου δικτύου, σε αρχιτεκτονική κεντρικού ανεξάρτητου server με περιφερειακούς clients. ή άλλης συμβατής λύσης. | Ναι, Να περιγραφεί | ΝΑΙ |  |  |
| 12.3.5 Να περιγραφεί αναλυτικά και να διαθέτει τα ακόλουθα προγράμματα επεξεργασίας: - Λογισμικό διαχείρισης εικόνων. -Δυνατότητα εγγραφής ψηφιακών εικόνων σε CD/DVD - Real time πολυεπίπεδης ανασύνθεσης εικόνων (MPR) -Τρισδιάστατη απεικόνιση και Volume rendering -Τρισδιάστατης απεικόνισης Αγγειογραφίας MIP και mIP, με δυνατότητα ποσοτικών μετρήσεων στα αγγεία και αυτόματη αφαίρεση οστικών δομών - Εικονικής ενδοσκόπησης - Εικονικής κολονοσκόπησης με εξειδικευμένα προγράμματα -Εξειδικευμένο πρόγραμμα ανάλυσης στενώσεων αγγείων -Μετρήσεων όγκου διαφόρων οργάνων - Λογισμικό μελέτης πνευμονικού παρεγχύματος | Ναι, Να περιγραφεί | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ |
| 13. Χρόνος ποσοτικής και ποιοτικής Παράδοσης 90 ημέρες | ΝΑΙ |  |  |
| 14. Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς – φυσικούς – τεχνολόγους) και τους τεχνικούς ΒΙΤ: δομή και πληρότητα εκπαίδευσης, προσφερόμενα βοηθήματα, προτεινόμενη διάρκεια εκπαίδευσης και αριθμός ατόμων (τεχνικοί – χρήστες) που προτείνεται να εκπαιδευτούν, πρόταση για την επανάληψη της αρχικής εκπαίδευσης άνευ πρόσθετης αμοιβής κατά την διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 15. Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας: Διάρκεια τουλάχιστον 2 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 16. Τεχνική υποστήριξη (Περιόδου πλήρους συντήρησης – επισκευών, διάρκεια και όροι): προτεινόμενη διάρκεια σε έτη, ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση (after sale service) δηλ. εγγύηση εξασφάλισης ανταλλακτικών πέραν της δεκαετίας από την οριστική παραλαβή, προτεινόμενος χρόνος ακινητοποίησης του συγκροτήματος (down time) ,προτεινόμενες ποινικές ρήτρες στην διάρκεια της περιόδου συντήρησης και χρόνος προσέλευσης τεχνικών σε περίπτωση κλήσης βλάβης. | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ |
| Α. PROSPECTUSKAIΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ |
| 1. Τα κατατιθέμενα Prospectus πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα του μητρικού κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντός του. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα Prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από το νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους. Η κατά τα άνω επιστολή του οίκου κατασκευής και κάθε σχετικό με τη προμήθεια πιστοποιητικό πρέπει να είναι υποχρεωτικά πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και σε κάθε περίπτωση επίσημα μεταφρασμένα. Στην προσφορά να αναφέρεται με σαφήνεια αν στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται τμήματα, τα οποία στα prospectus χαρακτηρίζονται ως option. | ΝΑΙ |  |  |
| Β. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ |
| Β1: Θα προσφερθεί πρόγραμμα – προσφορά πλήρους υποστήριξης και συντήρησης όλου του μηχανήματος, με ανταλλακτικά (συμπεριλαμβανομένης της ακτινολογικής λυχνίας), μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και για χρονικό διάστημα δέκα(10) ετών από την παράδοση σε λειτουργία. Τα ανταλλακτικά, περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόμενη τιμή συντήρησης ανεξαρτήτως αριθμού εξετάσεων το χρόνο. Η τιμή συντήρησης ΔΕΝ συμπεριλαμβάνει τα αναλώσιμα τα οποία είναι: μέσα αποθήκευσης (dvd, cd), χαρτί, ηλεκτρόδια, σκιαγραφικά κτλ , τα οποία θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα στην Ελληνική αγορά και να μην είναι αποκλειστικής προμήθειας. | ΝΑΙ |  |  |
| Β2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο Νοσοκομείο ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοση αυτού. Επίσης, υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά έγγραφη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου ή ελληνικού θυγατρικού οίκου (η οποία θα αναφέρεται ρητώς στην παρούσα διακήρυξη), ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση για διάθεση ανταλλακτικών για όσο χρονικό διάστημα δηλώνει ο προμηθευτής, καθώς και για τη συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στην αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση που ο προμηθευτής, πάψει να είναι αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση, δεδομένου ότι τούτο κρίνεται ως ουσιώδης απαίτηση της διακήρυξης για την μακρόχρονη ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανήματος. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής, τότε σχετικά με τη διάθεση ανταλλακτικών αρκεί η δήλωση του προμηθευτή-κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Β3. Για περιπτώσεις κατασκευαστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η δήλωση του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και δεν απαιτούνται οι δηλώσεις περί διάθεσης ανταλλακτικών των κατασκευαστικών οίκων των διαφόρων υποσυστημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| Β4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών από την οριστική παραλαβή τους με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών (συμπεριλαμβανομένου απεριόριστου αριθμού απαιτούμενων ακτινολογικών λυχνιών καθώς και του παρελκόμενου εξοπλισμού όπως ανεξάρτητος σταθμός εργασίας, εγχυτής, UPS κ.λ.π.) και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών όπως ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές και βάσει της προσφοράς του, κατά τους όρους της διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης η οποία θα αναφέρεται κατά τρόπο σαφή στα προσφερόμενα είδη. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του μηχανήματος ή μέρους αυτού προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Ειδικά για την περίπτωση που ο προμηθευτής κρίνει ότι απαιτείται σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS), υποχρεούται να παραχωρήσει και τοποθετήσει αυτό με δικά του έξοδα στην απαιτούμενη θέση. Στην παρεχόμενη εγγύηση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το μηχάνημα να διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας. Η συχνότητα των προληπτικών ελέγχων πρέπει να καθορίζεται στην προσφορά και να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού εκτός των αναλωσίμων. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του μηχανήματος πλήρως συναρμολογούμενου, εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να δηλώσει με σαφή δέσμευση την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας του μηχανήματος, με Έγγραφη Δήλωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, την οποία θα συμπεριλάβει στον επιμέρους φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ώστε να αξιολογηθεί από το αρμόδιο όργανο. | ΝΑΙ |  |  |
| Β5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση αυτού από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο για την συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Ασάφειες ή αοριστίες ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού, τους όρους εγγυήσεων ή την συντήρηση κλπ. Θα βαρύνουν στην αξιολόγηση ως ουσιώδεις αποκλίσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| Β6. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης και της συντήρησης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλαβών κλπ. που θα παρακολουθείται και θα μονογράφεται από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου (ιατρό ή τεχνικό) και τον τεχνικό του προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια ακινητοποίησης του μηχανήματος. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει δυνατόν το είδος της και θα αποστέλλεται fax, οπότε θα αρχίζει η μέτρηση του χρόνου ακινητοποίησης. Η ανταπόκριση (τηλεφωνική, τηλεματική ή φυσική παρουσία) προς αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να γίνεται την ίδια μέρα όταν ο προμηθευτής ειδοποιηθεί μέχρι την 10:00π.μ. και το αργότερο το πρωί της επόμενης ημέρας όταν ειδοποιηθεί μετά την 10:00π.μ. Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος. Για κάθε τέτοια εργάσιμη ημέρα άνω των δεκαπέντε(15) ημερολογιακών ημερών ετησίως, (στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες προληπτικής συντήρησης του μηχανήματος), θα επιβάλλεται στον προμηθευτή, ως ποινική ρήτρα, παράταση κατά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες της διάρκειας της εγγύησης καλής λειτουργίας, για ολόκληρο το συγκρότημα. Προσφορά που περιλαμβάνει δυσμενέστερους όρους σε ότι αφορά τις εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης του μηχανήματος λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του θα αξιολογούνται υπέρ των υποψηφίων αναδόχων. | ΝΑΙ |  |  |
| Β7. Μετά την λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον το επιθυμεί η Αναθέτουσα Αρχή, να εξασφαλίζει την επιμελή συντήρηση και επισκευή του όλου συστήματος, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, την οποία θα έχει καθορίσει στην οικονομική του προσφορά και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση – εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα κατατεθεί μαζί με την προσφορά και θα αναφέρεται στην συγκεκριμένη διακήρυξη. Η δήλωση του κατασκευαστικού οίκου πρέπει να καλύπτει και την περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα ή γενικά πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση. | ΝΑΙ |  |  |
| Β8. Οι προμηθευτές πρέπει να περιλαμβάνουν στην οικονομική προσφορά τιμοκατάλογο των αναλωσίμων και των βασικών ανταλλακτικών του μηχανήματος σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύμβαση συντήρησης και έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και να δεσμευθούν ότι μελλοντικές μεταβολές θα γίνονται σύμφωνα με την αύξηση του τιμαρίθμου του προηγούμενου έτους. Αντίγραφο του καταλόγου αυτού (χωρίς τιμές) θα περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά. Στην περίπτωση που δεν απαιτούνται αναλώσιμα για την λειτουργία του αξονικού τομογράφου αυτό να δηλώνεται στην προσφορά. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ |
| Γ1. Η εγκατάσταση του συστήματος θα γίνει με ευθύνη του προμηθευτή, σε χώρο του Νοσοκομείου που υπάρχει Αξονικός Τομογράφος . Η αποξήλωση του παλαιού Τομογράφου και η μεταφορά του σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, ανήκει στις υποχρεώσεις του προμηθευτή. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να επισκεφθούν και να λάβουν επιτόπια γνώση των συνθηκών του χώρου εγκατάστασης (συνοδεία υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου) και να βεβαιώσουν τούτο εγγράφως, ώστε να προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες (εργασίες, τροποποιήσεις, κατασκευές κλπ.) και να συμπεριληφθούν στην προσφορά τους με πλήρη τεχνική περιγραφή. Με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή θα γίνει έλεγχος της υπάρχουσας κατάστασης του χώρου και τυχόν βελτίωση, ενίσχυση ή και αντικατάσταση της υπάρχουσας θωράκισης ώστε να διασφαλίζονται όλες οι απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών για την νόμιμη και απροβλημάτιστη λειτουργία του νέου μηχανήματος. Η αναμόρφωση του χώρου εγκατάστασης και η προσαρμογή του στις νέες απαιτήσεις σε θέματα που αφορούν την ακτινοπροστασία θα γίνει με μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή. Η τυχόν προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα τροφοδοσίας του συστήματος (ισχύος και αυτοματισμών) καθώς και το καλώδιο παροχής ισχύος αν απαιτηθεί ανήκει στις υποχρεώσεις του προμηθευτή. Οι εργασίες εγκατάστασης του νέου μηχανήματος πρέπει να πραγματοποιηθούν έτσι ώστε να μη διαταραχθεί η λειτουργία των άλλων τμημάτων του Νοσοκομείου. Η αποκατάσταση όλων των οικοδομικών και Η/Μ φθορών που τυχόν θα προκύψουν από την εγκατάστασή του αποτελεί ευθύνη του προμηθευτή και θα γίνει με δικό του κόστος. Αν η λειτουργία του προς εγκατάσταση αξονικού τομογράφου απαιτεί επιπλέον σύστημα ψύξης του χώρου από αυτό που τυχόν υπάρχει, σύμφωνα με τις απαιτήσεις για ασφαλή λειτουργία, αυτό αποτελεί υποχρέωση του προμηθευτή και θα αναφερθεί σαφώς στην προσφορά του. Στην τεχνική προσφορά να κατατεθεί σχέδιο εγκατάστασης του νέου μηχανήματος, που θα περιγράφει αναλυτικά τις απαιτούμενες εργασίες, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με δαπάνη του προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ2. Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί, θα παραδοθεί και θα παραληφθεί με ευθύνη του προμηθευτή στον χώρο που θα του υποδειχθεί από το Νοσοκομείο. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ3. Η παράδοση του μηχανήματος θα πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών (ποσοτική και ποιοτική παράδοση). Μέσα στο διάστημα αυτό (χρόνος παράδοσης) πρέπει να γίνουν η προσκόμιση του μηχανήματος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η προσωρινή παραλαβή του, η μεταφορά του νέου μηχανήματος μέσα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μέχρι και εντός του χώρου τοποθέτησης του, η εγκατάσταση του νέου μηχανήματος, οι συνδέσεις, οι έλεγχοι και δοκιμές και η παράδοση του σε κατάσταση λειτουργίας και η ολοκλήρωση της αρχικής εκπαίδευσης του προσωπικού. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος πρέπει να αναλάβει ο ίδιος την μεταφορά και εγκατάσταση του νέου μηχανήματος στο χώρο τοποθέτησης και παραμονής του, με βάση την ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους κανονισμούς. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του μηχανήματος και να το παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα, στο χώρο που του διαθέτει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελέγξει τη σχετική συμμόρφωση, ώστε να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ4. Η παραλαβή του συγκροτήματος (οριστική ποιοτική και ποσοτική) θα γίνει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, ως ειδικότερα ορίζεται από την σχετική κείμενη νομοθεσία. Οι περιγραφόμενες στη σύμβαση δυνατότητες του συγκροτήματος θα ελεγχθούν σε κάθε περίπτωση µε τα απαιτούμενα εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, σε πραγματικές συνθήκες. Όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκομίσει ο ανάδοχος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για την εγκατάσταση και λειτουργία του υπό προμήθεια συγκροτήματος, πρέπει να είναι καινούργια αμεταχείριστα χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε ζητήσει ο φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο υλικό και ο ανάδοχος υποχρεώνεται να υπακούσει σε οποιεσδήποτε εντολές των αρμοδίων υπηρεσιών του, για υλικό το οποίο δεν εκπληρώνει τους συμβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ5. Με την λήξη της εγκατάστασης και αφού η επιτροπή παραλαβής σε συνεργασία με τον υπεύθυνο ακτινοφυσικό του νοσοκομείου, βεβαιωθεί ότι το συγκρότημα ανταποκρίνεται πλήρως σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και είναι απολύτως σύμφωνο µε την προσφορά του αναδόχου, μετά από λεπτομερείς ελέγχους σε κάθε περίπτωση µε τα απαιτούμενα εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, και όπου αυτό δεν είναι δυνατό σε πραγματικές συνθήκες µε την διαδικασία εξετάσεων ή / και δοκιμές στις οποίες θα το υποβάλλει αυτή κατά την κρίση της, θα γίνει η οριστική παραλαβή αυτού και θα συνταχθεί το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής. Εάν κατά την ανωτέρω διαδικασία ανακύψουν προβλήματα, δεν συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ6. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την παράδοση του μηχανήματος να παραδώσει: Δύο(2) Εγχειρίδια Λειτουργίας (OperationalManuals στην Ελληνική Γλώσσα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή Πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICEMANUALS) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή Πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας του συγκροτήματος. Δύο (2) σειρές επισήμων καταλόγων (βιβλίων), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με όλους τους κωδικούς ανταλλακτικών του εργοστασίου παραγωγής του μηχανήματος (PartsBooks) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ7. Η διαδικασία παραλαβής του Αξονικού Τομογράφου θα πραγματοποιηθεί σε δυο (2) φάσεις: Φάση (Α) 1. Αποξήλωση και απομάκρυνση του υφιστάμενου αξονικού μηχανήματος 2. Εργασίες ακτινοπροστασίας στον χώρο (αν απαιτηθούν) 3. Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (αν απαιτηθούν) 4. Προσωρινή παραλαβή του μηχανήματος σε λειτουργία από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του Νοσοκομείου. Κατά την (Α) φάση ο χρόνος που θα παραμείνει το Νοσοκομείο χωρίς την λειτουργία Αξονικού Τομογράφου (παλαιού ή νέου), δεν πρέπει να ξεπερνάει τις τρεις (3) μέρες στην περίπτωση που δεν απαιτηθούν οι ανωτέρω εργασίες στον χώρο και πέντε (5) μέρες αν απαιτηθούν. Η φάση (Α) πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός. Στην περίπτωση που προκύψουν απρόβλεπτοι παράγοντες κατά την παραπάνω διαδικασία, η προσωρινή παραλαβή του μηχανήματος μπορεί να παραταθεί, κατόπιν συνεννόησης με την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, έως και είκοσι (20) μέρες. Φάση (Β) 1. Δοκιμαστική λειτουργία τουλάχιστον ενός (1) μηνός. 2. Οριστική παραλαβή του μηχανήματος (ποιοτική και ποσοτική) σε πλήρη λειτουργία από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του Νοσοκομείου. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ |
| 1. Οι προμηθευτές πρέπει, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά τους: |  |  |
| •Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό, ότι ο κατασκευαστής τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ISO 13485/2003 η και 9001/2008 (ή νεότερο) | ΝΑΙ |  |  |
| •Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό, ότι το προσφερόμενο είδος μπορεί να φέρει την σήμανση CE, κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 93/42/Ε.Ο.Κ. | ΝΑΙ |  |  |
| •Πιστοποιητικό ότι ο προμηθευτής τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ISO 13485/2003 η και 9001/2008 ή νεότερο, με πεδία πιστοποίησης τουλάχιστον την εμπορία και τεχνική υποστήριξη ). | ΝΑΙ |  |  |
| Οι προμηθευτές πρέπει να συμμορφώνονται με την Δ.Υ. 8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων», όπως ισχύει και να είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.Δ.117/2004 | ΝΑΙ |  |  |
| Τα μη ιατροτεχνολογικά προϊόντα όπως Η/Υ, εκτυπωτής, UPS κλπ. αρκεί να συνοδεύονται από πιστοποιητικά CE και ISO σειράς 9000 του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |
| Ε1. Ο προμηθευτής υποχρεούται με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς του, να συνυποβάλει οπωσδήποτε πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς – τεχνολόγους-τεχνικούς ΒΙΤ), ως και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική Γλώσσα. Να αναφερθεί ο χρόνος, ο τόπος και η διάρκεια της εκπαίδευσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Ε2. Η αρχική εκπαίδευση (ιατρών-χειριστών-τεχνικών), θα παρέχεται για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος, άνευ πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή και θα γίνεται στην Ελληνική Γλώσσα. | ΝΑΙ |  |  |
| Ε3. Κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται, άνευ πρόσθετης αμοιβής, να επαναλάβει την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (τεχνικούς-χρήστες-ιατρούς) για ίδιο χρονικό διάστημα τουλάχιστον με την αρχική εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο προμηθευτής υποχρεούται εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας μέχρι την λήξη του διαστήματος των δέκα ετών από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος, να παράσχει επί πλέον μία ανάλογη εκπαίδευση ύστερα από αίτημα του φορέα χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής για τυχόν επανάληψη της εκπαίδευσης μεταγενέστερα, προς εκπαίδευση νέου προσωπικού (ιατρών, χειριστών και τεχνικών ΒΙΤ) | ΝΑΙ |  |  |

Ημερομηνία: ………..

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος